## Slide 1: Algoritmi adattativi per il risparmio energetico di sistemi broadcast via Bluetooth
Candidato: Lorenzo Pagliari (798273)
Relatore: Prof. Raffaela Mirandola
Correlatore: Dott. Diego Perez
Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Informatica
Anno Accademico 2014 – 2015

## Slide 2
Sommario
Introduzione
Studio di fattibilità
Soluzione proposta
Prove sperimentali
Conclusioni

## Slide 3
Sommario
Introduzione
Studio di fattibilità
Soluzione proposta
Prove sperimentali
Conclusioni

## Slide 4
Introduzione
Ambito di studio:
Situazioni di emergenza
Dispositivi mobili
Risparmio energetico
Bluetooth
Algoritmi per la diffusione virale di informazioni

## Slide 5
Introduzione – Scenario nomale
Situazione normale:
Presenza di una struttura di rete di comunicazione
La diffusione dei messaggi è in carico all’infrastruttura di rete
Presenza di controlli e sistemi di autenticazione
Visione globale dei dispositivi da parte dell’infrastruttura di rete

## Slide 6
Introduzione – Scenario di emergenza
Mancanza di reti di comunicazione
Cause:
Nubifragi
Forti nevicate
Dissestamenti idrogeologici
Esondazioni
Trombe d’aria
Forti eventi atmosferici
Disabilitazione volontaria

## Slide 7
Introduzione – Scenario di emergenza
Situazione di emergenza:
Possibile assenza della rete elettrica
Assenza di una struttura di rete
Assenza di conoscenza globale della rete
Assenza controlli centralizzati e di autenticazione
I nodi possono avere solo una visione locale della rete
Sono possibili solo comunicazioni Peer-to-Peer

## Slide 8
Introduzione – Scenario di emergenza
Soluzione proposta:
Indipendenza dalle reti di comunicazione: Bluetooth
Dispositivi di comune utilizzo: Smartphone, Tablet
Regole per la diffusione delle informazioni: Gossip
Deve tenere conto del consumo energetico
Adattamento ai cambiamenti esterni e interni al dispositivo
Paradigma di diffusione virale delle informazioni
Scopo: diffondere rapidamente informazioni, senza saturare i canali di comunicazione come il broadcast puro
Diverse applicazioni:
  Mantenimento dei dati in sistemi replicati o distribuiti
  Studio della diffusione di epidemie
  Mantenimento di un overlay di rete (routing)

## Slide 9
Sommario
Introduzione
Studio di fattibilità
Soluzione proposta
Prove sperimentali
Conclusioni

## Slide 10
Studio di fattibilità – Bluetooth Low Energy
Bluetooth Low Energy
Rilasciato nel 2010, con la versione v4.0
Basso consumo energetico
Bassa latenza di trasmissione
Ottimizzata per la trasmissione di piccole informazioni
In dotazione su tutti i dispositivi mobili di recente produzione
Distanza coperta dipendente dal trasmettitore
Potenza massima all’output | Potenza minima all’output
10 mW (10 dBm) | 0.01 mW (-20 dBm)

## Slide 11
Studio di fattibilità – Studio energetico

## Slide 12
Studio di fattibilità – Studio energetico
Impatto sugli smartphone:
Numero trasmissioni possibili
Durata

## Slide 13
Sommario
Introduzione
Studio di fattibilità
Soluzione proposta
Prove sperimentali
Conclusioni

## Slide 14
Algoritmo di Dynamic Fanout
Si basa sulla tecnologia Bluetooth Low Energy
Estensione dell’algoritmo di gossip fixed fanout
Metodo di trasmissione Push&Pull
Criteri di terminazione: mix tra counter e blind
Dynamyc Fanout, Advertising Limit
DF= limite trasmissioni, AL = limite pubbicità
Parametri dinamici
Adattamento ai cambiamenti esterni e interni
Compromesso tra risparmio energetico ed efficienza
Blind: la decisione dipende solo dallo stato del dispositivo
Counter: termina quando il contatore raggiunge una certa soglia
Feedback: in base alla risposta del dispositivo contattato, viene presa una decisione
Coin: si termina con una probabilità 1/k, dove k è il numero di dispositivi contattati
Soluzione proposta
Algoritmo di tipo Rumor Mongering (diffusione del rumore)
Esegue un numero prefissato di trasmissioni: fanout
Criterio di terminazione di tipo counter
Algoritmo statico, non si adatta ai cambiamenti esterni/interni

## Slide 15
Soluzione proposta – Dynamic Fanout

## Slide 16
Soluzione proposta – Advertising Limit

## Slide 17
Sommario
Introduzione
Studio di fattibilità
Soluzione proposta
Prove sperimentali
Conclusioni

## Slide 18
Prove sperimentali – Modello di Rete
Random Geometric Graph (N,ρ):
Modello di rete P2P
ρ: distanza entro la quale sono possibili collegamenti
Modello adatto per reti wireless o ad hoc, dove è importante la distanza fisica tra i nodi
Sinergia con il Bluetooth

## Slide 19
Prove sperimentali – Simulazioni
Parametri di simulazione:
Numero di nodi: 2  1000
Densità di nodi: 0.02 nodi/mq  0.0001 nodi/mq
Raggio d’azione ρ: 15m, 50m
Dati raccolti:
Copertura della rete
Tempo totale richiesto per la rispettiva copertura
Efficienza
Notes: Simulatore  OMNeT++
d=0.02 n/m2 -- Roma
d=0.008 n/m2 -- Milano
d=0.0001 n/m2 – paesino di campagna simile Piadena (0.000181)

## Slide 20
Prove sperimentali – Risultati

## Slide 21
Prove sperimentali – Risultati

## Slide 22
Sommario
Introduzione
Studio di fattibilità
Soluzione proposta
Risultati ottenuti
Conclusioni

## Slide 23
Conclusioni
Conclusioni:
BLE, consumo energetico molto basso
Gossip, lavora bene con lo standard BLE
Buon adattamento ai cambiamenti esterni/interni
Buona efficienza fino a densità relativamente basse
Sviluppi futuri:
Mobilità dei nodi
Migliore distribuzione dei nodi
Più connessioni per singolo Master
Miglior gestione dei messaggi (TTL)
Nuovi algoritmi di gossip più efficienti

## Slide 24
Grazie!
FINE

## Slide 26
Studio di fattibilità – Studio energetico
Smartphone | Bluetooth | Batteria |  |  |  |  |  | Consumi |  |  |  | 
 |  | capacità [mAh] | V | Wh | Autonomia |  |  | idle [w] |  |  | load [w] | 
 |  |  |  |  | Standby [h] | 3G [h] | LTE [h] | min | avg | max | avg | max
Samsung Galaxy S5 | 4.0 | 2800 | 3,85 | 10,78 | 390 | 11 | 10 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 3,1 | 6,2
Samsung Galaxy S4 | 4.0 | 2600 | 3,8 | 9,88 | 350 | 8 | 8 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 3,2 | 5,1
Samsung Galaxy S3 | 4.0 | 2100 | 3,8 | 7,98 | 460 | 7 | 9 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 3,3 | 3,4
LG G3 | 4.0 | 3000 | 3,8 | 11,4 | 100 |  |  | 0,6 | 1,8 | 2,3 | 4,4 | 9,1
LG G2 | 4.0 | 3000 | 3,8 | 11,4 | 100 |  |  | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 3,8 | 4,8
iPhone 6 plus | 4.0 | 2915 | 3,8 | 11,1 | 384 | 12 |  | 0,5 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 3,8
iPhone 6 | 4.0 | 1810 | 3,81 | 6,91 | 250 | 10 |  | 0,3 | 1,5 | 2 | 3,1 | 5,2
iPhone 5 | 4.0 | 1440 | 3,8 | 5,45 | 225 |  |  | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 2,9
Google Nexus 5 | 4.0 | 2300 | 3,5 | 8 | 300 |  |  | 0,3 | 0,8 | 1 | 4,3 | 8,4
Google Nexus 6 | 4.1 | 3220 | 3,8 | 12,2 | 250 - 330 |  |  | 1,2 | 15 | 1,7 | 4,8 | 10,9
Nokia Lumia 930 | 4.0 | 2420 | 3,8 | 9,2 | 384 | 16 |  | 1 | 1,1 | 1,4 | 3,8 | 6,5
Nokia Lumia 1020 | 4.0 | 2000 | 3,8 | 7,6 | 350 |  |  | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 4,7
Dati batteria smartphone

## Slide 27
Studio di fattibilità – Studio energetico
Numero di trasmissioni possibili
 | 2 kB | 800 kB | 2 MB | 50 MB | 200 MB | 500 MB | 800 MB | 1 GB | 5 GB
Samsung Galaxy S5 | 416 | 414 | 410 | 298 | 162 | 84 | 56 | 44 | 8
Samsung Galaxy S4 | 368 | 366 | 364 | 266 | 146 | 76 | 50 | 42 | 8
Samsung Galaxy S3 | 288 | 288 | 284 | 210 | 116 | 60 | 42 | 32 | 6
LG G3 | 310 | 308 | 306 | 242 | 146 | 80 | 56 | 44 | 8
LG G2 | 358 | 356 | 354 | 272 | 156 | 84 | 58 | 46 | 8
iPhone 6 plus | 380 | 378 | 374 | 282 | 158 | 84 | 56 | 46 | 8
iPhone 6 | 266 | 264 | 262 | 192 | 102 | 54 | 36 | 28 | 6
iPhone 5 | 296 | 294 | 290 | 190 | 92 | 44 | 30 | 24 | 4
Google Nexus 5 | 222 | 222 | 218 | 174 | 104 | 56 | 38 | 32 | 6
Google Nexus 6 | 304 | 302 | 300 | 242 | 150 | 86 | 60 | 48 | 10
Nokia Lumia 930 | 290 | 288 | 286 | 218 | 126 | 68 | 46 | 38 | 8
Nokia Lumia 1020 | 266 | 266 | 264 | 196 | 110 | 56 | 38 | 30 | 6

## Slide 28
Studio di fattibilità – Studio energetico
Autonomia dispositivi
 | 2 kB | 800 kB | 2 MB | 50 MB | 200 MB | 500 MB | 800 MB | 1 GB | 5 GB
Samsung Galaxy S5 | 3,47 | 3,45 | 3,42 | 2,49 | 1,35 | 0,7 | 0,47 | 0,38 | 0,08
Samsung Galaxy S4 | 3,08 | 3,06 | 3,04 | 2,23 | 1,22 | 0,64 | 0,43 | 0,35 | 0,07
Samsung Galaxy S3 | 2,41 | 2,4 | 2,38 | 1,76 | 0,97 | 0,51 | 0,35 | 0,28 | 0,06
LG G3 | 2,59 | 2,57 | 2,56 | 2,03 | 1,23 | 0,68 | 0,47 | 0,38 | 0,08
LG G2 | 2,99 | 2,98 | 2,96 | 2,27 | 1,31 | 0,71 | 0,49 | 0,39 | 0,08
iPhone 6 plus | 3,17 | 3,15 | 3,12 | 2,35 | 1,32 | 0,7 | 0,48 | 0,39 | 0,08
iPhone 6 | 2,22 | 2,21 | 2,19 | 1,6 | 0,86 | 0,45 | 0,3 | 0,24 | 0,05
iPhone 5 | 2,47 | 2,45 | 2,42 | 1,59 | 0,77 | 0,38 | 0,25 | 0,2 | 0,04
Google Nexus 5 | 1,86 | 1,85 | 1,83 | 1,45 | 0,87 | 0,48 | 0,33 | 0,27 | 0,06
Google Nexus 6 | 2,54 | 2,53 | 2,51 | 2,02 | 1,26 | 0,72 | 0,5 | 0,41 | 0,09
Nokia Lumia 930 | 2,42 | 2,4 | 2,39 | 1,83 | 1,06 | 0,57 | 0,39 | 0,32 | 0,07
Nokia Lumia 1020 | 2,23 | 2,22 | 2,2 | 1,64 | 0,92 | 0,48 | 0,33 | 0,26 | 0,05

## Slide 29
Soluzione proposta – Dynamic Fanout